MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA – (CBUQ)

LOCAL: RECAPEAMENDO RUAS (RECAPEAMENDO RUAS (CRISANTO PINTO, EUCLIDES MADUREIRA, SÃO JOÃO, MARIO GANDRA TRECHO 1, MARIO GANDRA TRECHO 2, MARIO GANDRA TRECHO 3, JOÃO ALVES, BELO HORIZONTE, EDGAR PEREIRA) MUNICÍPIO: LONTRA/ MG

As ruas mencionadas no projeto de pavimentação ficam localizadas nos Diversos Bairros de Lontra, ambas possuem rede de água, energia e esgosto.

Descrição do Objeto:

O objeto em questão fundamenta-se na elaboração de projeto técnico para pavimentação asfaltica das Ruas supramencionadas, na sede do Município de Lontra /MG.

O presente Projeto de Pavimentação de vias urbanas foi desenvolvido para a seguinte via pública e sua respectiva área e larguras.

Pavimentação:

- Sobre a pintura de ligação será então executada a capa asfáltica (CBUQ) com 2,5cm de espessura, de acordo com a NBR-DNER-313/97, incluindo agregados (brita nº01, pó de pedra e areia lavada) e material betuminoso (CAP50/70), excluindo o transporte dos mesmos, que será cobrado em separado.

Transportes:

-- O material betuminoso será adquirido de fornecedores em Betim/MG, e será transportado através de caminhões tanques por conta da empresa executora dos serviços.

- A usina de asfalto está Localizada no Município de Mirabela   a 47,00 km de distância do local de pavimentação, sendo que a massa asfáltica será transportada até o local de aplicação.

Observações:

- As medições serão conforme percentual do cronograma físico e financeiro

Lontra - MG, 05 de abril    de 2022.

_________________________

SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ

Eng.º Civil CREA Nº 108.066/D-MG