### MEMORIAL DESCRITIVO

Especificações dos serviços:

OBRA:REFORMA E REFORÇO ESTRUTURAL DA ACADEMIA DA SAÚDE

A obra mencionada localiza-se no bairro Centro, na praça Januário Veloso   situada na sede do município.

Demolições e Remoções

Antes de ser iniciado qualquer tipo de demolição ou remoção deverá ser observada as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - Obras de construção, demolição e reparo da NBR 5682/7.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, água, esgoto e gás presentes nos locais deverão ser identificados e desligados.

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos funcionários e comunidade escolar.

Com a finalidade de reduzir a poeira, os materiais deverão ser previamente umedecidos.

A remoção e transporte do entulho e demais detritos provenientes da demolição / remoção deverá ser executados pela contratada, seguindo as exigências legais.

Materiais demolidos, passíveis de reaproveitamento, deverão ser transportados pela contratada para local indicado pela Caixa escolar e não poderão sofrer danos durante sua retirada de forma a manter sua integridade.

A contratada deverá seguir as normas contidas na Resolução 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, assumindo a responsabilidade pelas sobras da obra.

A contratada deverá certificar o credenciamento do transportador bem como se certificar de que o material de sobra fora depositado em área licenciada pela Prefeitura (ou Administração Pública).

Movimento da terra:

Deverá ser providenciada a regularização do terreno em atendimento aos níveis determinados no projeto.

Infraestrutura:

A escavação das valas deverá ser mecanizada ou manual com largura e profundidade a ser determinada no projeto. Deverá ser executado o apiloamento das valas com a utilização de maço de 30 Kg.

Deverá ser utilizadas tábuas de 1ª categoria na confecção de formas e a confecção de armaduras CA-50 e CA-60. Concreto a ser empregado terá uma Fck = 25 Mpa.

Superestrutura:

Será totalmente em concreto armado, com rigorosa execução de acordo com as prescrições da ABNT e obedecendo ao projeto estrutural. Serão utilizados aço CA-50 e CA-60, e concreto com Fck = 25 Mpa.

Cobertura:

A cobertura será de madeira travada, e telhas fibrocimento espessura 6 mm

Esquadrias:

Todas as esquadrias metálicas serão executadas em perfilados de ferro, reforçados, devendo ser fornecidos com uma demão de fundo antioxidante.

Revestimento

Chapisco

Toda alvenaria a ser revestida, será chapiscada depois de convenientemente limpa. O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia lavada grossa no traço volumétrico 1:3, em consistência fluida, devendo ter espessura máxima de 5 mm.

Emboço ou Reboco

O serviço só será iniciado após completa pega de argamassa das alvenarias e chapiscos, e depois de embutidas todas as canalizações que por ele devam passar.  A superfície deverá ser molhada como anteriormente descrito.  Serão fortemente comprimidos contra as superfícies e apresentarão paramento áspero para facilitar a aderência.  A espessura do emboço não deve ultrapassar a 20mm.

O traço para o emboço será 1:2:9 de cimento, cal em pó e areia média/fina (passa na peneira 2,4 mm e fica retida na 0,6 mm).

Instalações elétricas:

serão executadas com observância aos regulamentos e aprovação da CEMIG, conforme projeto a ser elaborado de acordo com as normas técnicas brasileiras. A tubulação será toda embutida nas lajes e paredes, sendo os eletrodos de PVC rígido da caixa de passagem até os quadros medidores, e destes até os quadros de distribuição eletrodutos flexíveis de PVC e em todo o restante, usando-se buchas e arruelas nos arremates, onde se fizer uso de tubos rígidos. Fios e cabos em instalações embutidas em alvenaria e lajes deverão ser de cobre com isolamento de PCV 70º C (tipo BWF) para tensões de 450 a 750 v. Quando embutidos no piso deverão ter isolamento em PVC e uma cobertura de neoprene 70º C e atender exigências da NBR 7228.

Interruptores e tomadas com respectivas placas serão tipo termoplástico e os disjuntores automáticos terão parede dupla de baquelita com gravação de corrente nominal do disjuntor e serão instalados dentro de quadro tipo CQP com tampa em chapa 18 esmaltada.

Caixas 2x4 e 4x4 serão estampadas em chapa 18 e os quadros medidores em chapa 16 mm, estes serão colocados nos pilotis, conforme projeto.

Pisos:

O piso cerâmico será aplicado piso sobre piso.

Pintura:

A pintura da parte interna feita com tinta Látex PVA; as pinturas das paredes externas serão feitas com tinta acrílica para exteriores. A parede deverá ser previamente preparada, removendo qualquer tipo de irregularidade que possa existir, corrigindo trincas e fissuras. Ainda deve-se respeitar a diluição da tinta e aguar, dar o tempo de secagem indicado na embalagem. Não se deve aplicar a tinta em dias chuvosos e nem em paredes úmidas. A primeira demão será de selador acrílico para uniformizar a absorção da superfície e aumentar o rendimento da tinta. As esquadrias serão previamente pintadas com uma tinta zarcão, para proteção contra ferrugem, e posterior com tinta esmalte sintético acetinado.

Vidros:

Serão utilizados na construção vidro fantasia incolor de 4 mm de espessura.

Limpeza:

A limpeza final para entrega da obra será por   conta da contratada.

SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ

CREA MG 108.066/D