MEMORIAL DESCRITIVO

.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA – (CBUQ)

BAIRRO COMUNIDADES DE NOVO HORIZONTE MUNICÍPIO: LONTRA/ MG

Objetivo do Projeto

O objeto em questão fundamenta-se na elaboração de projeto técnico para pavimentação asfáltica do acesso principal da comunidade de Novo Horizonte, para melhorias de infraestrutura urbana, por se tratar de ocupação residencial área de intervenção, além de viabilizar melhor acesso aos veículos de saúde e segurança pública nessa localidade.

Justificativa do Projeto

A elaboração do referido projeto se dá para atender a necessidade de melhorias na infraestrutura onde a mesma já possui rede de água, energia e minimização das ocorrências devido ao período chuvoso que contribui para o carreamento de materiais suspensos para o curso de água a jusante das vias de acesso e degradação das vias próximas do empreendimento.

População atendida diretamente pelo Projeto

A população diretamente atendida é de 3.000 pessoas após execução das obras.

(SARJETA 30 x 8,5 CIO FIO 13 x 22 CM

Descrição do Objeto

O objeto em questão fundamenta-se na elaboração de projeto técnico para pavimentação asfaltica da Rua Principal de Novo Horizonte.

Detalhamento da obra projetada

Serviços Preliminares

PLACA DE OBRA

A placa de identificação da CONTRATADA (executadas de acordo com as exigências da Resolução CREA nº 407/96, que "regula o tipo e o uso de placas de identificação do exercício profissional em obras, instalações e serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia" e de eventuais

CONSULTORES e FIRMAS ESPECIALIZADAS, bem como da municipalidade local, deverão ter suas dimensões 1,20 x 2,40 m conforme endereço  https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas-adesivos-obras/Manual_PlacadeObras_2020_v7.pdf , além disso ficará a cargo da Secretaria de Obras a determinação do posicionamento da placa no canteiro de serviços.

Materiais e execução

A placa deverá ser confeccionada de acordo com as seguintes especificações: Painel – Placa em chapa galvanizada nº 24, pré-pintada com fundo supergalvite; – Fixação da estrutura com rebite em estrutura de metalon 20x30mm, chapa 8 USG (@1,27 mm), estaiadas com peças 8x4cm nas peças de sustentação, cantoneira de chapa dobrada 2 1/2”x10 USG (3,6mm), furos Ф 5/16”.

Estrutura de sustentação – Peças de madeira (paraju ou goiabão) 12x8cm, inclusive contraventamento; – Escoramento com peças 8x4cm, entre as peças de sustentação, e outras duas peças de 12x8cm fixadas no solo, 50cm acima do mesmo; – Pintura em esmalte acetinado branco sobre todas as peças; Fixação da placa na estrutura de sustentação. –

Cantoneiras verticais de 2 ½”x3,6mm, e parafuso galvanizado 10cmx1/4” com porcas e arruelas.

MOVIMENTO DE TERRA

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

A Topográficos deve ser realizada de acordo com os métodos convencionais, numa condição imposta pela situação existente, respeitando os alinhamentos horizontais (casa, poste, etc.) e verticais (altura das casas em relação a rua).

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

Este serviço consiste na escavação da camada de material inservível na Avenida que será pavimentada. Foi considerada a escavação com espessura de 15cm de camada inservível. Será caracterizado como escavação todo trecho da avenida Pajeú apresentado em projeto. A escavação será com o auxílio de trator de esteiras em toda a área da via. A área deverá ficar livre de tocos, raízes e galhos, de modo a permitir o desenvolvimento normal dos serviços.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO M3XKMCANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020

O material retirado como camada inservível, deverá ser removido para local apropriado. Será transportado até a área de bota fora com caminhão basculante com uma DMT DE 5km.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.

A regularização será executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto, prévia e independentemente da construção de outra camada do pavimento. Serão removidas, previamente, toda a vegetação e matéria orgânica porventura existentes na área a ser regularizada.

Após a execução dos cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide de projeto, será procedida a escarificação geral, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento.

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO

PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO,

CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E

COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE

DO MATERIAL)

Estando o terreno regularizado, será feita uma base estabilizada de cascalho, compactada a 95%, com 15,0cm de espessura. A execução da base inclui: escavação, carga, descarga, espalhamento, emudecimento e compactação do material, de acordo com a NBR-DNER-ES-303/97.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO M3XKMCANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020

O material para execução da base será extraído de uma jazida a uma distância   10,00 km até comunidade de Novo Horizonte e transportados por caminhões basculantes, por conta de empresa contratada para execução dos serviços.

AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO

O material para execução da base será extraído de uma jazida a uma distância   10,00 km até comunidade de Novo Horizonte, conforme croqui de localização da jazida.

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

IMPRIMAÇÃO

Imprimação de base de pavimento com emulsão CM-30

Será executado de acordo com as Normas do DNIT, O material a ser utilizado será o impermeabilizante RR-1C/CM30, e sua quantidade varia a razão de 0,8 a 1,6 litros por m², mas, o mínimo será em função da densidade da base. Antes da aplicação da imprimação, a base deverá ser varrida, a fim de eliminar todo o material solto.

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - DMT ACIMA DE 50 KM (CM-30) BETIM - LONTRA- NOVO HORIZONTE - DMT = 541 KM

O material betuminoso será adquirido de fornecedora Gabriel Passos em Betim/MG, e será transportado através de caminhões tanques por conta da empresa executora dos serviços até local da obra com a DMT de 541km.

PINTURA DE LIGAÇÃO

Pintura de ligação com emulsão RR-2C com aplicação de material betuminoso com RR-2C, sobre a superfície de base ou de um pavimento já preparado, antes da aplicação do revestimento betuminoso, objetivando promover a aderência entre este revestimento e a camada subjacente.

A taxa de aplicação será em função do tipo de material betuminoso empregado, devendo situar-se em torno de 0,45 litros por m². A pintura de ligação será executada de acordo com as Especificações de Serviços DNIT.

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA

MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM

O material betuminoso será adquirido de fornecedora Gabriel Passos em Betim/MG, e será transportado através de caminhões tanques por conta da empresa executora dos serviços até local da obra com a DMT de 541 km.

CAPA ASFÁLTICA

Execução de base asfáltica, espessura acabada de 3 cm, com fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de camada para base de pista de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente tipo Binder, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, a execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento. A temperatura em nenhuma hipótese pode ser inferior a 125 °C no momento da sua aplicação.

TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM (VOLUME

COMPACTADO)

A massa asfáltica (CBUQ) será transportado através de caminhões basculantes por conta da empresa executora dos serviços até local da obra com a DMT de 47,20 km.

DRENAGEM

Às margens dos bordos serão aplicadas guias de concreto (meio-fio), Meio Fio com sarjeta, executado com extrusora (sarjeta 30 x 8,0 cm meio fio 15 de base x 23 cm altura), dentro de valas abertas manualmente, de acordo com a NBR 6118, conjugado com sarjeta.

_______________________

SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ

Eng.º Civil CREA Nº 108.066/D-MG